## Slide 1: Simulación del sistema mecánico de un carrito en Simulink
TRABAJO FINAL DE HERRAMIENTAS INTERACITVAS DE SIMULACIÓN Y CONTROL
Arlet Acosta González
Máster en Sistemas Inteligentes
Universidad de Salamanca

## Slide 2
Definición de lenguaje de simulación y criterios para su clasificación
Un lenguaje de simulación es un programa de ordenador que facilita:
• La descripción del modelo y la asignación de causalidad computacional
• La descripción de los experimentos a realizar sobre el mismo
• La resolución numérica del sistema de ecuaciones resultante
• La visualización de los resultados y el uso de la simulación
Los lenguajes de simulación permiten describir de forma modular las ecuaciones del modelo y describir distintos experimentos.

## Slide 3
• Lenguajes orientados a bloques
• Lenguajes orientados a expresiones CSSL’67
• Lenguajes orientado a ecuaciones (Lenguajes de modelado)
¿Cómo soportan la modularidad los lenguajes de simulación?

## Slide 4
Características de los lenguajes orientados a bloques
Código encapsulado no manipulable
Causalidad predeterminada de entradas y salidas
Bloques interconectados a nivel de variables
El diagrama de bloques no suele tener una correspondencia directa con los componentes físicos del proceso
La descripción del modelo no se asemeja al proceso físico o a las ecuaciones
Sencillos e intuitivos
Dificultades de construcción y depuración con alto número de bloques
Construcciones jerárquicas y modulares con causalidad computacional fija

## Slide 5
  Descripción del funcionamiento del sistema y las variables de interés y modelo matemático
La ecuación diferencial del modelo matemático no lineal (2ª ley de Newton) que describe el sistema es la siguiente:
Donde:
Variable manipulada (entrada): F (N), Fuerza externa aplicada al carrito
Variable controlada (salida): v (m/s), velocidad del carrito
m: masa del carrito
:Fuerza de rozamiento
b: coeficiente de rozamiento
Notes: El sistema consiste en un carrito al que se le aplica una fuerza externa con el fin de provocar su movimiento a una velocidad () determinada. Están implicadas la fuerza externa () aplicada sobre el carrito y la fuerza de rozamiento (). También se contemplan en la descripción del sistema, el coeficiente de rozamiento (b) y la masa del carrito (m).
El sistema consiste en un carrito al que se le aplica una fuerza externa con el fin de provocar su movimiento a una velocidad (𝑣 ⃗) determinada. Están implicadas la fuerza externa ((𝐹𝑝) ⃗) aplicada sobre el carrito y la fuerza de rozamiento (b√(𝑣 ⃗ )). También se contemplan en la descripción del sistema, el coeficiente de rozamiento (b) y la masa del carrito (m).

## Slide 6
Representación del sistema en Simulink

## Slide 7
Salto de 100 N a 0 N en la entrada del sistema (Fuerza externa) con el carrito partiendo de reposo

## Slide 8
Salto de 100N a 0N en la entrada del sistema con el carrito inicialmente en movimiento (100m/s)

## Slide 9
Saltos 20N-0N-50N-0N en la señal de entrada (Fuerza externa) con condiciones iniciales de reposo

## Slide 10
    Determinar la evolución del sistema en lazo abierto cuando se introduce durante 2 segundos una fuerza de F=100 N (condiciones iniciales nulas).
    Obtener una representación gráfica de la evolución a lo largo del tiempo de la velocidad y de la posición del carrito y F.
Fuerza externa
Velocidad

## Slide 11
Posición

## Slide 12
  Establecer el orden de ejecución de los bloques
Simulink.BlockDiagram.getExecutionOrder('carrito',0)

## Slide 13
Modificar el modelo para incluir un controlador PID que controle la salida del sistema

## Slide 14
Salida del sistema (amarillo) y señal de referencia (azul) para Kp=10 y TI=0,2.

## Slide 15
  Gráficas de control frente a entrada con diferentes saltos en diferentes instantes de tiempo en la señal de referencia

## Slide 17: Simulación del sistema mecánico de un carrito en Simulink
TRABAJO FINAL DE HERRAMIENTAS INTERACITVAS DE SIMULACIÓN Y CONTROL
Arlet Acosta González
Máster en Sistemas Inteligentes
Universidad de Salamanca